Министерство здравоохранения и социального развития

Российской Федерации

Федеральное государственное учреждение «Федеральное бюро

медико-социальной экспертизы»

(ФГУ ФБ МСЭ)

Утверждаю

Руководитель ФГУ «ФБ МСЭ»

главный эксперт по МСЭ

профессор __________ С.Н. Пузин

# ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ ТРОСТЯМИ, КОСТЫЛЯМИ, ОПОРАМИ, ПОРУЧНЯМИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, РЕАБИЛИТАЦИИ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ.

Москва 2007

Составители:

Пузин С.Н.

Лопатин Н.Н.

Лаврова Д.И.

Введение

В системе мер, способствующих интеграции инвалидов в семью и общество, важное место занимают технические и иные средства реабилитации. К этим средствам относятся устройства и услуги, определенные Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в соответствии с которым Правительством РФ было издано распоряжение от 30 декабря 2005 г. № 2347-р «Об утверждении Федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду», включающего трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни.

Выбор для инвалида технического средства реабилитации (ТСР) – его типа и вида, осуществляется специалистами бюро МСЭ при формировании индивидуальной программы реабилитации. При этом они должны руководствоваться медицинскими показателями и противопоказаниями, а также наличием у инвалида соответствующих ограничений жизнедеятельности.

Трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни можно условно отнести к вспомогательным средствам реабилитации.

1. Характер нарушений статодинамических функций

Вспомогательные средства реабилитации, такие, как трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни способствуют выполнению различных статодинамических функций человека: поддержанию вертикальной позы человека, улучшению устойчивости и мобильности за счет увеличения дополнительной площади опоры, разгрузки больного органа, сустава или конечности, нормализации весовых нагрузок, облегчению движения, сохранению удобного положения.

Оценку способности поддержания вертикальной позы проводят с помощью специальных устройств и определенных параметров, характеризующих процесс стояния, анализ их изменения при внешних и внутренних воздействиях на человека. Этот подход лежит в основе методик стабилографии, кефалографии и др.

Методика стабилографии заключается в регистрации и анализе параметров, характеризующих движение горизонтальной проекции общего центра массы (ОЦМ) стоящего человека.

Тело стоящего человека непрерывно совершает колебательные движения. Движения тела при поддержании вертикальной позы отражают различные реакции управления мышечной активностью. Основным параметром, по которому происходит регуляция мышечной активности, является перемещение ОЦМ человека.

Стабилизация положения ОЦМ осуществляется за счет стабилизации корпуса, которая в свою очередь обеспечивается на основе переработки информации о положении и перемещении его в пространстве за счет получения информации зрительным, вестибулярным, проприоцептивным аппаратом.

Другая методика – кефалография – это запись и анализ движений головы при стоянии. Эта методика довольно широко применяется в клинической практике.

Изменения в вестибулярном аппарате значительно нарушают обеспечение вертикальной позы и проявляются в изменении характера кефалограммы, стабилограммы и движений корпуса, направленных на поддержание вертикальной позы.

При таком состоянии человека требуется увеличение дополнительной площади опоры за счет вспомогательных средств реабилитации.

Кроме нарушений статистических функций происходят нарушения функции ходьбы человека при поражении ОДА.

Клиническими показателями подобных нарушений ОДА являются:

-укорочение конечностей;

-ограничение подвижности в суставах, выраженность и тип контрактуры;

-гипотрофия мышц нижних конечностей.

Наличие укорочения нижней конечности (НК) существенно влияет на структуру ходьбы и устойчивость при стоянии.

Устойчивость стояния характеризуется амплитудой колебания общего центра масс (ОЦМ) и при легком и умеренном укорочении НК нарушается незначительно. Даже при выраженном укорочении НК отмечается легкое и умеренное нарушение устойчивости. При этом выраженного нарушения колебаний ОЦМ не наблюдается, что свидетельствует об эффективности механизмов компенсации, направленных на поддержание устойчивости. Следствием укорочения нижней конечности является перекос таза. Укорочение более 7 см приводит к существенным изменениям стато-динамических функций. Исследование подобных нарушений проводится при помощи специальной стойки с преимущественным распределение весовой нагрузки на здоровую НК (более 60% массы тела) с использование укороченной НК в качестве дополнительной подпоры с выраженным плюснево-носковым стоянием.

Ограничение в подвижности суставов выражается прежде всего в нарушениях функций в тазобедренном, коленном, голеностопном суставах, стопе, при этом могут определятся умеренная и выраженная степень нарушения их функции.

Тазобедренный сустав (ТБС)

- Умеренная степень нарушения функций:

  - снижение амплитуды движения до 60º;

  - разгибание – не менее 160º;

  - снижение силы мышц;

  - укорочение нижней конечности – 7-9 см;

  - скорость локомоции – 3,0-1,98 км/ч;

- Выраженная степень нарушения функций:

  - ограничение подвижности в виде снижения амплитуды движения в сагиттальной плоскости – не менее 55º;

  - при разгибании – не менее 160º;

  - выраженная сгибательная контрактура - разгибание менее 150º;

  - снижение силы ягодичных мышц и мышц бедра на 40% и более;

  - скорость локомоции – 1,8-1,3 км/ч.

Коленный сустав (КС)

- Умеренная степень нарушения функций:

  - сгибание до угла 110º;

  - разгибание до 145º;

  - декомпенсированная форма нестабильности сустава, характеризующаяся часто возникающей патологической подвижностью при незначительных нагрузках;

  - скорость локомоции – до 2.0 км/ч с выраженной хромотой.

2. Выраженная степень нарушения функций:

  - сгибание до угла 150º;

  - разгибание – менее 140º;

  - скорость локомоции до 1,5-1,3 км/ч, сильная хромота;

  - укорочение шага до 0,15 м с выраженной асимметрией длин;

  - коэффициент ритмичности – до 0,7.

Голеностопный сустав (ГСС)

- Умеренная степень нарушения функций:

  - ограничение подвижности (сгибание до 120-134º,разгибание до 95º);

  - скорость локомоции до 3,5 км/ч.

- Выраженная степень нарушения функций:

  - ограничение подвижности (сгибание  менее 120º, разгибание до 95º);

  - скорость локомоции до 2,8 км/ч.

Порочное положение стопы.

- пяточная стопа – угол между осью голени и осью пяточной кости менее 90º;

- эквино-варусная или эквинусная стопа– стопа фиксирована под углом более 125º и более;

- вальгусная стопа – угол между площадью опоры и поперечной осью более 30º, открыт вовнутрь.

- вальгусная стопа – угол между площадью опоры и поперечной осью более 30º, открыт наружу.

При патологии ТБС страдают мышцы бедра и ягодичные мышцы, при патологии коленного сустава (КС) – мышцы бедра и голени, при патологии голеностопного сустава (ГСС) отмечается гипотрофия мышц голени.

Гипотрофия мышц нижних конечностей, отражающая состояние мышечной системы, оказывает определенное влияние н7а структуру ходьбы человека, в частности на длительность фаз опоры и переноса конечностей и при умеренной и выраженной гипотрофии наблюдается выраженное нарушение временных параметров.

Гипотрофия мышцы до 5% отнесена к легкой, на 5-9% - к умеренной, на 10%-к выраженной степени снижения силы мышц.

Уменьшение силы мышц сгибателей и разгибателей бедра, голени или стопы пораженной конечности на 40% по отношению к здоровой конечности, расценивается как легкое; на 70%-как умеренное, более 700%-как выраженное.

Уменьшение силы мышц при электролмиографических (ЭМГ)
исследованиях, характеризуется снижением амплитуды биоэлектрической активности (АБА) на 50-60% от максимальной при  умеренном нарушении функции.

При выраженном нарушении функции АБА снижается значительно в мышцах дистального отдела конечностей до 100 мкв.

Выбор вспомогательных средств реабилитации должен проводится индивидуально для каждого пациента, с помощью которых он сможет достигнуть относительной самостоятельности (улучшения мобильности в квартире и на улице, самостоятельного самообслуживания, участия в производственном процессе и т.д.).

- Классификация вспомогательных технических средств реабилитации инвалидов для восстановления способности к передвижению и самообслуживания

  - Трости опорные, тактильные, костыли, опоры, поручни

    - Трости опорные

Трости опорные предназначенные для частичного поддержания массы тела человека, удержания равновесия при  ходьбе и стоянии.

Трость в зависимости от вида (конструкции) обеспечивает увеличение площади опоры и вертикальной устойчивости пользователя, а так же снижает нагрузку на поврежденную конечность и способствует симметричной девиации тела при ходьбе.

Трость может быть эффективно использована лишь в том случае, если пользователь способен крепко удерживать ее рукоятку, обладать достаточной силой в предплечье и плече, не испытывая при этом боли в суставах.

При пользовании двумя тростями одновременно, в наибольшей степени облегчается поддержания масса тела пользователя.

Существуют различные виды опорных тростей:

  - опорные (с одной ножкой) ;

  - с тремя, четырьмя и пятью ножками;

  - трость стул (складной).

      - Трости опорные (с одной ножкой) предназначены для пользователей массой до 120 кг, кроме облегченных тростей, которые предназначены для ослабленных, престарелых людей. Трости выпускаются регулируемые по высоте и без нее, складные, облегченные, с устройством противоскольжения (УПС) и без него.

Трости изготавливаются: из дерева, стеклопластика, стали, алюминиевого сплава с различными видами покрытия.

Рукоятки могут быть деревянными, резиновыми, полимерными, различной формы.

Показания к назначению.

Показанием к назначению инвалидам тростей опорных является восстановление способности к передвижению в зависимости от нарушений статодинамических функций человека.

Трости опорные выдаются пользователям при наличии: нарушений ходьбы и стояния вследствие заболеваний, последствий травм и деформаций НК, таза и позвоночника с умеренными и выраженными нарушениями функций ходьбы и стояния: умеренного и выраженного гемипареза; умеренного и выраженного пареза одной нижней конечности; заболеваний сердечно-сосудистой системы с недостаточностью кровообращения 2 стадии или стенокардии ФК III; эндопротеза тазобедренного или коленного сустава; болезней периферических сосудов НК с хронической артериальной недостаточностью 2 степени, хронической венозной недостаточностью 2 степени, слоновости одной НК.

2.1.1.2 Трости с тремя, четырьмя и пятью ножками

Трости с тремя, четырьмя и пятью ножками изготавливают из стали, алюминиевого сплава для пользователей массой не более 100 кг.

Трости выпускаются с регулировкой по высоте и без нее, с низким или пирамидальным основанием, с опорой на кисть или с опорой на предплечье, с ручкой из различных материалов, разной формы, с УПС – для пользования в зимний период и без него, с регулировкой положения основания трости под правую или левую руку.

Показания к назначению

Трости с ножками выдаются пользователям при наличии: умеренного, выраженного пареза обеих НК, умеренного, выраженного трипареза (парез обеих НК и одной верхней конечности); умеренного, тетрапареза; выраженного нижнего парапареза в сочетании с умеренным парезом верхних конечностей, болезней периферических сосудов НК с хронической артериальной недостаточностью 3 степени; хронической венозной недостаточностью 3 степени.

2.1.1.3 Трость-стул (складной) в сложенном положении используется для ходьбы человека на небольшие расстояния, в разложенном положении используется в качестве стула с упором спиной на опорную ручку. Предназначен для пользователя, нуждающегося в периодическом отдыхе во время ходьбы.

Показания к назначению

Трость-стул может быть использован в случае, когда пользователь обладает достаточной физической силой для раскладывания-складывания трости, а также в состоянии стоять без посторонней поддержки в момент выполнения этих действий.

Трость-стул назначается инвалидам, страдающим периодическим нарушением равновесия тела, нарушением функций вестибулярного аппарата и другими соматическими расстройствами, приводящими к необходимости отдыха во время передвижения.

Высота трости-стула в разложенном положении должна соответствовать оптимальному положению тела пользователя при сидении.

    - Трости тактильные

Трости тактильные назначаются инвалидам по зрению I гр, детям-инвалидам по зрению (младшего школьного и подросткового возрастов) с абсолютной и практической слепотой ( острота зрения единственного или обоих глаз 0-0,4 или (и) концентрическим сужением поля зрения до 10° )

    - Костыли

Костыли-приспособления, обеспечивающие опору на подмышечную область ( или на предплечье) и кисть с целью облегчения передвижения больных и инвалидов с поражением ног, таза и позвоночника.

#### Костыли бывают различных типов:

#### локтевые;

#### подмышечные.

#### 2.1.3.1 Костыли локтевые

Костыли локтевые изготавливают с регулируемыми по высоте нижней и верхней секциями, с УПС и без него а также с подвижной манжетой для упора предплечья и без регулирования высоты верхней секции – костыли с подлокотником.

2.1.3.2 Костыли подмышечные

Костыли подмышечные назначают пользователям, которые не могут поддерживать собственный вес.

Длину костыля определяют таким образом, чтобы подмышечная опора находилась на 4-5 см ниже подмышечной впадины, путем регулировки положения ножи.

Предплечье должно плотно прижимать костыль к телу человека.

Рукоятка должна находится на уровне запястья руки.

Показаниями  к назначению - костылей локтевых и подмышечных является восстановление способности к передвижению.

Костыли различных модификаций выдаются инвалидам при нарушении ходьбы и стояния вследствие стойких деформаций или заболеваний костей и суставов НК с анкилозом, выраженной контрактурой, дефектом кости (ей), ложным суставом; стойким болевым синдромом; ампутационных культях обеих НК (протезированных); порочного положения стопы с трофическими расстройствами при невозможности пользоваться ортопедической обувью; свищевой формы остеомиелита одной НК с нарушением ее опороспособности; эндопротеза коленного, тазобедренного суставов; болезней периферических сосудов обеих НК с хронической артериальной недостаточностью 2-3 степени; с хронической венозной недостаточностью 2-3 степени; слоновости обеих НК в стадии лимфодемы; умеренного выраженного гемипареза, умеренного выраженного пареза обеих НК; выраженного пареза одной НК в сочетании с парезом одной верхней конечности (перекрестно).

    - Опоры

Опоры, (ходунки) - это ТСР, предназначенные для поддерживания вертикального положения и ходьбы людей с выраженными нарушениями возможности передвижения.

Ходунки выпускаются со ступенчатой регулировкой высоты и без нее, жесткой конструкции и складные.

Ходунки выбираются конкретно для каждого пользователя массой до 100 кг в зависимости от заболевания, возраста, физического и психологического состояния человека с учетом социальных показаний данного человека (улучшение мобильности в квартире, возможности выхода и передвижения по улице, возможности самообслуживания и т.д.).

Высота ходунка подбирается следующим образом: спина должна быть прямой, опорные ручки ходунков должны доходить до уровня расположения часов на запястье.

Ходунки выполняют следующие основные функции - уменьшают нагрузку на нижние конечности, улучшают равновесие за счет более широкой базы для опоры.

Существуют несколько разновидностей ходунков.

2.1.4.1 Переносной, представляющей жесткую конструкцию из алюминиевого сплава на четырех ножках с резиновыми наконечниками - для увеличения сцепления с полом, наличием двух рукояток для захвата их руками.

Переносной ходунок может быть двух видов:

а) жесткой конструкции - легкий наиболее устойчивый, простой и надежный в применении.

Пользователь путем подъема и перестановки ходунка может перемещаться по дороге с бугристой поверхностью и с выбоинами. Приподнимание ходунка - полезная дополнительная нагрузка на руки и туловище пользователя. Однако в момент поднимания ходунка, пользователь лишается дополнительной опоры.

Критерием выбора ходунка жесткой конструкции является способность пользователя стоять без опоры короткое время на одной ноге.

б) шарнирный ходунок, складной, изготавливаемый из алюминиевого сплава с резиновыми наконечниками на ножках для увеличения сцепления с  полом и наличием двух рукояток для захвата их руками.

Пользователь путем отрыва и перестановки каждой стороны ходунка поочередно переставляет ходунок на "шаг" по дороге, с неровной поверхностью, опираясь при этом на опорные рукоятки изделия. При этом нагрузка на нижние конечности уменьшается.

2.1.4.2.  Колесный ходунок аналогичен ходунку жесткому, в котором вместо резиновых наконечников прикреплены литые колеса.

Существуют четырехколесные, трехколесные и двухколесные ходунки складные, с корзинами для груза, столиками или сиденьями. Ходунки рекомендуются пользователям, которые не могут стоять без опоры.

а) четырехколесный ходунок оборудован тормозами. Предназначен для пользователей, которым нужна постоянная поддержка во время ходьбы.

б) трехколесный ходунок обладает большей маневренностью по сравнению с четырехколесным ходунком. Обладает тормозами.

в) двухколесный ходунок – два колеса спереди и две ножки с резиновыми наконечниками сзади. Обладает большей устойчивостью, чем четырехколесный и трехколесный ходунки, но менее маневренен.

Двухколесные ходунки выпускаются с опорой на кисти рук и с опорой на предплечья.

Ходунок с опорой на предплечья выше и тяжелее предыдущих ходунков, снабжен специальными ручками - опорами для предплечий. Такой ходунок выбирают на начальных стадиях лечения тяжелых травм (некоторые случаи перелома позвоночника, переломы обеих НК, сложные переломы шейки бедра, особенно у пожилых людей) или заболеваний - (паралич НК, некоторые полиартриты), когда пользователь не может стоять, опираясь лишь на кисти рук. Этот ходунок выполняет скорее функции тренажера: пользователь сохраняет тонус мышц, что существенно облегчает дальнейшую реабилитацию.

Показания к назначению

Ходунки различных модификаций назначают инвалидам для восстановления способности к передвижению при наличии нарушений ходьбы и стояния вследствие заболеваний, последствий травм и деформаций НК, таза и позвоночника с выраженными нарушениями функции ходьбы и стояния: выраженного пареза обеих НК; парапареза в сочетании с умеренным парезом одной или двух верхних конечностей; выраженного гемипареза; выраженных вестибулярно-мозжечковых нарушений; выраженных амиостатических нарушений.

    - Поручни

Опорные устройства (поручни, ручки-опоры, стойки)-вспомогательные технические средства, предназначенные для опоры и поддержания людей в процессе их перемещения в ванне, туалете, около кровати, при ходьбе в помещении, при поездке в транспорте и т.д.).

Имеются различные виды поручней - постоянные, съемные, для туалетов, ванн, душевых, для унитаза, поручни-ремни навесные, поручни для лестниц, коридоров.

Поручни настенные для туалетно-ванной комнаты:

- прямые - с 2-мя опорами длиной 300, 400, 500, 800 и 1000мм;

- угловые 90° - с 3-мя опорами 400х600, 400х800мм;

Поручни прикроватные:

- служат ограждением и опорой медицинских многофункциональных кроватей;

- длина и ширина поручня регулируется в зависимости от размеров кровати;

- длина 1175 - 1800мм;

- высота 400мм;

- ширина 750-1100мм.

Опора для туалета рисунок (рисунок 8):

- регулируемая высота  700-800мм;

- регулируемая ширина 500-600см;

- глубина 450;

Опора ступенчатая для ванной комнаты (рисунок 9):

- регулируемая высота 80-150мм;

Показаниями к назначению является восстановление способности к передвижению и самообслуживанию инвалидов.

Поручни устанавливаются в помещениях при наличии нарушений ходьбы и стояния человека вследствие заболеваний, последствий травм и деформаций НК, таза и позвоночника с выраженными нарушениями статодинамических функций: умеренного, выраженного гемипареза; умеренного, выраженного трипареза; умеренного, выраженного пареза обеих НК; заболеваний сердечно-сосудистой системы с недостаточностью кровообращения II-III стадии или стенокардией напряжения с функциональным классом IV; заболеваний органов дыхания с дыхательной недостаточностью 3 степени; заболеваний печени с нарушением функции печени тяжелой степени с портальной гипертензией и асцитом; заболеваний почек с хронической почечной недостаточностью 3 степени.

При подборе вспомогательных ТСР необходимо учитывать:

- возраст инвалида;

- наличие сопутствующих заболеваний, влияющих на                 физические и функциональные способности больного;

- уровень двигательной активности. Эта группа людей должна передвигаться с помощью костылей, тростей, ходунков без посторонней помощи по ровной поверхности со скоростью около 1 км/ч.

ПРИЛОЖЕНИЕ

# Таблица 1.    Перечень тростей одноопорных

| № п/п | Наименование | Обозначение (шифр, артикул) | Техническая характеристика | Предприятия производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трость опорная деревянная | ТФ-01 | Высота,мм-850, 900 фиксированная пята | ООО НПФ «Галатея». |
| 2 | Трость опорная деревянная | ТЖ-01 | Высота,мм-850, 900 фиксированная пята | - |
| 3 | Трость опорная алюминиевая | ТОФ-01 | Высота,мм-850,900 фиксированная пята | - |
| 4 | Трость опорная алюминиевая без УПС | ТОШ-01 | Высота, мм-850,900 фиксированная пята | - |
| 5 | Трость опорная алюминиевая с УПС | ТОП-01 | Высота, мм850,900 | - |
| 6 | Трость опорная алюминиевая телескопическая с УПС | ТТ-01 | Высота, мм-780,980 фиксированная пята | - |
| 7 | Трость опорная алюминиевая телескопическая | ТОФ-02 | Высота, мм-780,980 фиксированная пята | - |
| 8 | Трость опорная алюминиевая | ТОЖ-01 | Высота, мм-780,980 жесткая пята | - |
| 9 | Трость опорная алюминиевая телескопическая | ТОЖ-02 | Высота, мм-780,980 жесткая пята | - |
| 10 | Трость опорная алюминиевая с УПС | ТОЖ-03 | Высота, мм-850,900 жесткая пята | - |
| 11 | Трость опорная алюминиевая телескопическая | ТОШ-02 ТО-01 | Высота, мм-850,900 без УПС Высота, мм-780,980 с УПС | - |
| 12 | Трость опорная металлическая | 16527 | Изготовлена из стального проката с порошковым напылением. Резиновая пята. Ручка из полистирола с отверстием для шнура. Высота, мм 850, 900. Нагрузка до 100 кг масса, г 430. | ООО «Аверсус» |
| 13 | Трость алюминиевая | 527 | Алюминиевая труба с полимерным покрытием Высота, мм 850,900 нагрузка –до 100 кг масса, г-320 | - |
| 14 | Трость алюминиевая с УПС | 16527 у | Алюминиевая труба с полимерным покрытием Высота, мм 850,900 нагрузка –до 100 кг масса, г-350 | - |
| 15 | Трость алюминиевая, регулируемая по высоте | 22 | Алюминиевая труба с полимерным покрытием. Регулируемая по высоте с помощью хомутов. Высота, мм 750,950 через 25 мм, нагрузка –до 100 кг масса, г-450 | - |
| 16 | Трость алюминиевая, регулируемая по высоте с УПС | 22у | Алюминиевая труба с полимерным покрытием. Регулируемая по высоте с помощью хомутов. Высота, мм 750,950 через 25 мм, нагрузка –до 100 кг масса, г-470 | - |
| 17 | Трость алюминиевая с анатомической ручкой | 16527 А | Алюминиевая труба с полимерным покрытием. Анатомическая ручка из пластмассы. Высота, мм 850,900, нагрузка –до 100 кг масса, г-320 | - |
| 18 | Трость алюминиевая с анатомической ручкой и УПС | 16527 УА | Алюминиевая труба с полимерным покрытием. Анатомическая ручка из пластмассы. Высота, мм 850,900, нагрузка –до 100 кг масса, г-350 | - |
| 19 | Трость алюминиевая, регулируемая по высоте с анатомической ручкой | 22 А | Алюминиевые трубы с полимерным покрытием. Регулировка по высоте с помощью хомутов. Высота мм750-950 через 25мм.нагрузка до 100кг,масса, г 450. | ООО «Аверсус» |
| 20 | Трость алюминиевая, регулируемая по высоте с анатомической ручкой и УПС | 22 УА | Алюминиевые трубы с полимерным покрытием. Регулировка по высоте с помощью хомутов. Высота, мм 750-950 через 25мм. Нагрузка до 100 кг масса, г470 | - |
| 21 | Трость деревянная | ПР | Пластмассовая ручка. Лаковое покрытие,текстиьный ремешок. 01-8000мм;02-850мм 003-900мм;04-950мм. | ООО»МЕГА-ОПТИМ» |
| 22 | Трость деревянная с УПС «Антилед» | ПР-А | Пластмассовая ручка.Лаковое покрытие, текстильный ремешок 06-800мм; 07-850мм; 03-900мм;04-950мм. | - |
| 23 | Трость деревянная | ИПР | Усиленная пластмассовая ручка. Лаковое покрытие, текстильный ремешок. 01-800мм; 02-850мм; 03-900мм; 04-950мм. | - |
| 24 | Трость деревянная с УПС «Антилед». | МПР-А | Усиленная пластмассовая ручка .Лаковое покрытие, текстильный ремешок. 06-800мм;07-850мм; 08-900мм; 09-950мм. | - |
| 25 | Трость деревянная с УПС внутреннего типа. | ИПР-Ш | Усиленная пластмассовая ручка. Лаковое покрытие, текстильный ремешок. 06-800мм; 007-850мм; 08-900мм; 009-950мм. | - |
| 26 | Трость опорная деревянная | ДР | Деревянная анатомическая ручка, декоративная отделка, текстильный ремешок. 01-800мм; 002-850мм; 03-900мм; 04-950мм. | ООО « Мега-Оптим» |
| 27 | Трость опорная деревянная с УПС «Антилед» | ДР-А | Деревянная анатомическая ручка, декоративная отделка, текстильный ремешок. 06-800мм; 07-850мм; 08-900мм; 09-950мм. | - |
| 28 | Трость опорная деревянная с УПС внутреннего типа | ДР-Ш | Деревянная анатомическая ручка, декоративная отделка, текстильный ремешок. 06-800мм; 07- 850мм; 08-900мм; 09-950мм; | - |
| 29 | Трость опорная алюминиевая | АД | Деревянная анатомическая ручка, полимерное покрытие с декоративной отделкой и текстильным ремешком. 01-800мм; 02-850мм; 03-900мм; 04-950мм. | - |
| 30 | Трость опорная алюминиевая с УПС «Антилед» | АД-А | Деревянная анатомическая ручка. Полимерное покрытие с декоративной отделкой, ремешок. 06-800мм; 07-850мм; 08-900мм; 09-9500мм. | - |
| 31 | Трость опорная алюминиевая телескопическая. | ТР-1 | Деревянная анатомическая ручка, декоративная отделка, ремешок длина от 800 до 950мм. | - |
| 32 | Трость опорная алюминиевая телескопическая с УПС внутреннего типа | ТР1-Ш | Деревянная анатомическая ручка, декоративная отделка, ремешок. Длина от 800 до 950мм. | - |
| 33 | Трость опорная алюминиевая телескопическая складная | ТР1-С | Складная в футляре с кнопкой подбора высоты, с покрытием. Регулировка высоты: от 830 до940мм, шаг 25мм. 4-х секционная. | - |
| 34 | Трость опорная алюминиевая телескопическая складная с УПС внутреннего типа. | ТР1С-Ш | Складная в футляре с кнопкой подбора высоты. Возврат УПС в исх. положение-автоматический. Регулировка высоты: от 83- до 940мм, шаг 25мм. 4-х секционная. | - |
| 35 | Трость опорная из стеклопластика (повышенной прочности) | СТ | Деревянная анатомическая ручка, лаковое покрытие, текстильный ремешок 01-800 мм; 02-850 мм; 03-900 мм; 04-950 мм. | - |
| 36 | Трость опорная из стеклопластика с УПС «Антилед» (повышенной прочности) | СТ-А | Деревянная анатомическая ручка, лаковое покрытие, текстильный ремешок 06-800 мм, 07-850 мм, 08-900 мм, 09-950 мм. | - |
| 37 | Трость анатомическая «Деревянная» | Дерби | Деревянная анатомическая ручка форма «Дерби», конусная стойка, декоративная отделка 01-800 мм, 02-850 мм, 03-900 мм, 04-950 мм. | - |
| 38 | Трость опорная деревянная с УПС «Антилед» | Дерби-А | Деревянная анатомическая ручка форма «Дерби», конусная стойка, декоративная отделка 06-800 мм, 07-850 мм, 08-900 мм, 09-950 мм. | - |
| 39 | Трость опорная деревянная | 101, 102, 103, 104, 105, 106 | Анатомическая ручка пластиковая. Высота, мм-960 нагрузка, кг до 100 масса, гр-300 | “Valentinesnterhational LTD taiwan” Поставщик: ООО «СИМС-2» |
| 40 | Трость опорная деревянная | 201, 202, 203, 204. | Анатомическая ручка деревянная Высота, мм-960 нагрузка, кг до 100 масса, гр-300 | - |
| 41 | Трость алюминиевая телескопическая | 10080 | Мягкая резиновая ручка. Высота, мм790-1020 цвет: «бронза», «черный», «хром» масса, гр-300. | - |
| 42 | Трость алюминиевая телескопическая | 10100 | Мягкая резиновая ручка. Высота, мм790-1020 Цвет: «бронза», «черный»,»хром». Масса, гр-300 | - |
| 43 | Трость алюминиевая телескопическая с двойной ручкой | 10100-2 | Две мягкие резиновые ручки и страховочный ремешок. Высота нижней ручки,мм-550,700. Высота верхней ручки,мм-790,940. Регулировка высоты - через 25мм масса,гр-330 | - |
| 44 | Трость алюминиевая телескопическая | 10090 | Т-образная деревянная ручка; Высота, мм790-10200 через 25мм Цвет:»бронза»,»черный»,»хром». Масса, гр-300 | - |
| 45 | Трость алюминиевая телескопическая | 10091 | Т-образная пластиковая ручка. Высота, мм-790-1020 через 25мм. Цвет: «бронза», »черный»,»хром». Масса, гр300. | - |
| 46 | Трость алюминиевая телескопическая, складная | 10121 | Т-образная деревянная ручка. Высота, мм 870-970, через 25мм. В сложенном виде – 290 мм. Цвет: «бронза», «черный», «хром». Масса, гр-300. | - |
| 47 | Трость алюминиевая телескопическая (женская модель) | 10124 | Пластиковая ручка. Высота, мм 770-990 через 25 мм. Масса, г - 300 | - |
| 48 | Трость алюминиевая телескопическая | 10125 | Анатомическая ручка. Высота, мм 790-1020 через 25 мм. Нагрузка, кг до 100. Цвет «черный» Масса, г-350 | - |
| 49 | Трость алюминиевая телескопическая | 101259 | Анатомическая с малой ручкой Высота, мм 790-1020 через 25 мм. Нагрузка, кг до 100. Цвет «черный» Масса, г-350 | - |
| 50 | Трость алюминиевая телескопическая (мужская модель) | 10127 | Анатомическая ручка. Высота, мм 790-1020 через 25 мм. Масса, г-300. | - |
| 51 | Трость алюминиевая телескопическая | 10105 | Облегченная модель. Пластиковая ортопедическая ручка. Высота, мм 650-1050 с плавной регулировкой по высоте. Нагрузка, кг до 80 масса, г-300 | - |
| 52 | Трость алюминиевая телескопическая с УПС | 10105 | Мягкая резиновая ручка. Высота, мм 790-1020 через 25 мм. Масса, г-300. | - |
| 53 | Трость алюминиевая | Jy-602 | Деревянная ручка | «Deutschland Gmbn» поставщик: ООО НПИП «Мир Титана» |
| 54 | Трость алюминиевая телескопическая | Jy-652 Jy-653 | Анатомическая ручка | - |
| 55 | Трость алюминиевая телескопическая | Jy-632 | Деревянная ручка | - |
| 56 | Трость алюминиевая телескопическая | Jy-612 | Полукруглая ручка из губчатой резины | - |
| 57 | Трость алюминиевая телескопическая с УПС | Jy-612/м | Полукруглая ручка из губчатой резины | - |
| 58 | Трость алюминиевая телескопическая | Jy-622 | Ручка из губчатой резины с ремешком для запястья трость без смещения центра тяжести. | - |
| 59 | Трость алюминиевая телескопическая | Jy-762 | Т-образная деревянная ручка с ремешком для запястья и отображающей наклейкой | - |
| 60 | Трость алюминиевая телескопическая | Jy-772 | С двумя опорными рукоятками разной высоты и ремешком для запястья | - |
| 61 | Трость алюминиевая складная, телескопическая | Jy-642 Jy-902 Jy-912 Jy-922 Jy-932 | Ручка разной анатомической формы. | - |
| Примечание: Трости фирмы «Deutschland Gmbn» имеют максимальную длину 1м. Максимальная нагрузка до 100 кг. |

Т а б л и ц а 2              Перечень тростей с ножками

| № п/п | Наименование | Обозначение (шифр, артикул) | Техническая характеристика | Предприятия производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трость 3-х опорная - облегченная - усиленная | ТО-03 ТО-03-01 | Высота, мм 850, 900 То же | ООО НПФ «Галатея». г. Москва |
| 2 | Трость 3-х опорная телескопическая - облегченная - усиленная | ТОТ-03 ТОТ-03-01 | Высота, мм 768-968 То же | - |
| 3 | Трость 4-х опорная - облегченная - усиленная | ТО-02 ТО-02-01 | Высота, мм 850, 900 То же | - |
| 4 | Трость алюминиевая 4-х опорная, регулируемая по высоте | 22/4 | Регулировка по высоте с помощью хомутов. Высота, 750-960 через 25мм. Нагрузка до 80 кг. Масса, г-700. | ООО «Аверсус» |
| 5 | Трость алюминиевая 4-х опорная, регулируемая по высоте | 3020 3022 | С большим основанием. С малым основанием. Высота, мм 770-960. Ручки: деревянные, пластмассовые, полиуретановые. | ООО « Мега-Оптим» |
| 6 | Трость алюминиевая 4-х опорная, регулируемая по высоте с пирамидальным основанием | 3021 3023 | С большим основанием. С малым основанием. Высота, мм 770-960. Ручки: деревянные, пластмассовые, полиуретановые. | - |
| 7 | Трость алюминиевая 4-х опорная, регулируемая по высоте | 10110 | Квадратная опора 13*18 см. Мягкая резиновая ручка. Высота, мм 740-970 через 25 мм. Нагрузка до 110 кг. Масса, г-500. | “Valentinesnterhational LTD Taiwan” Поставщик: ООО «СИМС-2» |
| 8 | Трость алюминиевая 4-х опорная, регулируемая по высоте | 10110ВА | Квадратная опора 13*18 см. Мягкая резиновая ручка. Высота, мм 740-970 через 25 мм. Нагрузка до 225 кг. Масса, г-1600. | - |
| 9 | Трость 3-х опорная «Евростиль», регулируемая по высоте | 10114Е | Малая пирамидальная опора. Высота, мм 470-970 через 25 мм. Нагрузка до 110 кг. Масса, г-750 | “Valentinesnterhational LTD Taiwan” Поставщик: ООО «СИМС-2» |
| 10 | Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте | 10111 | Квадратная опора 18*28 см. Мягкая резиновая ручка. Высота, мм 740-970 через 25 мм. Нагрузка до 110 кг. Масса, г-500. | - |
| 11 | Трость 4-х опорная «Евростиль», регулируемая по высоте | 10115Е | Большая пирамидальная опора. Высота, мм 740-970 через 25 мм. Нагрузка до 110 кг. Масса, г-850. | - |

Таблица 3 Перечень костылей локтевых

| № п/п | Наименование | Обозначение (шрифт, артикул) | Техническая характеристика | Предприятие- производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Костыль локтевой с регулируемыми по высоте нижней и верхней секциями. | 24 | Ручка и манжета из пластмассы. Расстояние между манжетой и ручкой: мин.-235мм; макс.-280мм. Высота, мм: мин.-755; макс.-980, регулировка высоты с помощью хомутов через 25мм. Нагрузка, кг- до 100. Масса, г-650 | ООО «Аверсус» Москва |
| 2 | Костыль локтевой с регулируемыми по высоте нижней и верхней секциями с УПС. | 24 У | Ручка и манжета из пластмассы. Расстояние между манжетой и ручкой: мин.-235мм; макс.-280мм. Высота, мм: мин.-755; макс.-980, регулировка высоты с помощью хомутов через 25мм. Нагрузка, кг- до 100. Масса, г-700 | ООО «Аверсус» Москва |
| 3 | Костыль локтевой с регулируемыми по высоте нижней и верхней секциями и подвижной манжетой. | 25 | Ручка и манжета из пластмассы. Манжета закреплена подвижно, угол поворота 90º. Расстояние между манжетой и ручкой: мин.-235мм; макс.-280мм. Высота, мм: мин.-755; макс.-980, регулировка высоты с помощью хомутов через 25мм. Нагрузка, кг- до 100. Масса, г-700 | ООО «Аверсус» Москва |
| 4 | Костыль локтевой с регулируемыми по высоте нижней и верхней секциями и подвижной манжетой с УПС. | 25 У | Ручка и манжета из пластмассы. Манжета закреплена подвижно, угол поворота 90º. Расстояние между манжетой и ручкой: мин.-235мм; макс.-280мм. Высота, мм: мин.-755; макс.-980, регулировка высоты с помощью хомутов через 25мм. Нагрузка, кг- до 100. Масса, г-750 | ООО «Аверсус» Москва |
| 5 | Костыль с подлокотником | 26 | Подлокотник из пластмассы. Расстояние между ручкой и манжетой подлокотника 260 мм. Высота, мм: мин.-755; макс.-980, регулировка высоты с помощью хомутов через 25мм. Нагрузка, кг- до 80. Масса, г-500 | ООО «Аверсус» Москва |
| 6 | Костыль с подлокотником с УПС | 26 У | Подлокотник из пластмассы. Расстояние между ручкой и манжетой подлокотника 260 мм. Высота, мм: мин.-755; макс.-980, регулировка высоты с помощью хомутов через 25мм. Нагрузка, кг- до 80. Масса, г-550 | ООО «Аверсус» Москва |
| 7 | Костыль локтевой, регулируемый по высоте | 10074 10075 10076 | Малый (М) Средний (С) Большой (Б) Подлокотник виниловый. Высота, мм: М- мин.-450; макс.-680 С- мин.-530; макс.-760 Б- мин.-730; макс.-960 Нагрузка, кг –до100. Масса, г-500,550,600. | “Valentinesnterhational LTD taiwan” Поставщик: ООО «СИМС-2» г. Москва |
| 8 | Костыль локтевой, регулируемый по высоте с анатомической ручкой. | 10081 | Средний (С) Большой (Б) Подлокотник пластиковый. Высота, мм: С- мин.-530; макс.-760 Б- мин.-730; макс.-960 Масса, г-550,600. | “Valentinesnterhational LTD taiwan” Поставщик: ООО «СИМС-2» г. Москва |
| 9 | Костыль локтевой, регулируемый по высоте | 10079 | Высота, мм: мин.-790; макс.-1020, через 25 мм высота подлокотника, мм –250. Масса, г-500. | “Valentinesnterhational LTD taiwan” Поставщик: ООО «СИМС-2» г. Москва |
| 10 | Костыль локтевой, 4-х опорный, регулируемый по высоте. | 10072 | Пирамидальное основание. Высота, мм: мин.-710; макс.-920, через 25 мм нагрузка, кг-до 100. Масса, г-500 | “Valentinesnterhational LTD taiwan” Поставщик: ООО «СИМС-2» г. Москва |
| 11 | Костыль локтевой, регулируемый по высоте. | 3032 3033 | Ручка и манжета из винила. Две степени регулировки высоты через, 25мм. Светоотражатель. | ООО « Мега-Оптим» 143396 Московская область. |
| 12 | Костыль с подлокотником, регулируемый по высоте с УПС и без него. |  | Регулировка по высоте нижней секции через 25 мм. Светоотражатель. | ООО « Мега-Оптим» 143396 Московская область. |

Таблица 4 Перечень костылей подмышечных.

| № п/п | Наименование | Обозначение (шрифт, артикул) | Техническая характеристика | Предприятие- производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Костыль подмышечный для взрослых | 16540 | Стойки и ножки изготовлены из стального проката. Подмышечник и ручка из пластмассы. Высота, мм: мин.-1280; макс.-1420 с шагом 35мм нагрузка, кг-до 100. Масса, кг-1,2. | ООО «Аверсус» |
| 2 | Костыль подмышечный для взрослых | 16753 | Стойки и ножки изготовлены из стального проката. Подмышечник и ручка из пластмассы. Высота, мм: мин.-1280; макс.-1420 с шагом 35мм нагрузка, кг-до 100. Масса, кг-1,2. | ООО «Аверсус» |
| 3 | Костыль подмышечный подростковый | 16540П | Стойки и ножки-стальной прокат. Подмышечник и ручка из пластмассы. Высота, мм: мин.-1180; макс.-1320 с шагом 35мм нагрузка, кг-до 100. Масса, кг-1,1. | ООО «Аверсус» |
| 4 | Костыль подмышечный подростковый с УПС | 16753П | Стойки и ножки стальной прокат. Подмышечник и ручка из пластмассы. Высота, мм: мин.-1180; макс.-1320 с шагом 35мм нагрузка, кг-до 100. Масса, кг-1,15. | ООО «Аверсус» |
| 5 | Костыль подмышечный подростковый алюминиевый для взрослых. | 19540 | Подмышечник и ручка из пластмассы. Высота, мм: мин.-1280; макс.-1525 с шагом 35мм нагрузка, кг-до 120. | ООО «Аверсус» |
| 6 | Костыль подмышечный алюминиевый подростковый. | 19540 П | Подмышечник и ручка из пластмассы. Высота, мм: мин.-1180; макс.-1320 с шагом 35мм нагрузка, кг-до 100. Масса, кг-0,85. | ООО «Аверсус» |
| 7 | Костыль подмышечный алюминиевый для взрослых с УПС. | 19753 | Высота, мм: мин.-1280; макс.-1525 с шагом 35мм нагрузка, кг-до 120. Масса, кг-0,93. | ООО «Аверсус» |
| 8 | Костыль подмышечный алюминиевый подростковый с УПС. | 19753П | Высота, мм: мин.-1180; макс.-1320 с шагом 35мм нагрузка, кг-до 120. Масса, кг-0,87. | ООО «Аверсус» |
| 9 | Костыль подмышечный алюминиевый детский. | 747Д | Высота, мм: мин.-870; макс.-1040 с шагом 35мм нагрузка, кг-до 50. Масса, кг-0,45. | ООО «Аверсус» |
| 10 | Костыль подмышечный деревянный для взрослых. | 743 | Высота, мм: мин.-1240; макс.-1430 с шагом 35мм нагрузка, кг-до 100. Масса, кг-0,95. | ООО «Аверсус» |
| 11 | Костыль подмышечный деревянный для взрослых с УПС. |  | Высота, мм: мин.-1240; макс.-1430 с шагом 35мм нагрузка, кг-до 100. Масса, кг-1,0. | ООО «Аверсус» |
| 12 | Костыль подмышечный деревянный для подростков. | 743П | Высота, мм: мин.-1140; макс.-1330 с шагом 35мм нагрузка, кг-до 100. Масса, кг-0,92. | ООО «Аверсус» |
| 13 | Костыль подмышечный для детей. | 743Д | Высота, мм: мин.-830; макс.-1020 с шагом 32мм нагрузка, кг-до 60. Масса, кг-0,65. | ООО «Аверсус» |
| 14 | Костыль подмышечный деревянный. | 01-К | Подмышечный- анатомический. Регулировка высоты через 32мм. Нагрузка, кг-до 100. Масса, кг-0,975. | ООО»МЕГА-ОПТИМ» Московская обл. |
| 15 | Костыль подмышечный деревянный с УПС «Антилед». | 02-К | Подмышечный- анатомический. Регулировка высоты через 32мм. Нагрузка, кг-до 100. Масса, кг-0,975. Возможна комплектация подмышечника с мягкими накладками. | ООО»МЕГА-ОПТИМ» Московская обл |
| 16 | Костыль подмышечный алюминиевый с УПС. | 02-К | Подмышечник деревянный анатомический. Регулировка высоты через 25 мм. Масса, кг-1,15 кг. | ООО»МЕГА-ОПТИМ» Московская обл. |
| 17 | Костыль подмышечный комбинированный с УПС. | 02-К | Стойки алюминиевые. Подмышечник, ручка и ножка деревянные. 2 вида съемных УПС. | ООО»МЕГА-ОПТИМ» Московская обл. |
| 18 | Костыль подмышечный алюминиевый | 10021 10021СН 10021Р 10022 10023 | Под. рост. пользователя. мм: 1400-1600; 1000-12000; 930-1000; 1600-1800; 1800-2000. Регулировка высоты с шагом 25мм. Нагрузка, кг-до 100. | “Valentinesnterhational LTD taiwan” Поставщик: ООО «СИМС-2» г. Москва |
| 19 | Костыль подмышечный для полных людей | 10022ВА 10023ВА | Под. рост. пользователя. мм: 1600-1800; масса, кг-2,1 1800-2000; масса, кг-2,4. | “Valentinesnterhational LTD taiwan” Поставщик: ООО «СИМС-2» г. Москва т. |

Таблица 5 Перечень ходунков

| № п/п | Наименование | Обозначение (шрифт, артикул) | Техническая характеристика | Предприятие- производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ходунок прямой, складной шарнирный, алюминиевый. | УХ-007 (0002) | Длина L, мм: 460-520. Ширина В, мм: 410. Высота Н, мм: 795-895. | ООО НПФ «Галатея», Москва |
| 2 | Ходунок трапециевидный | УХ-008 (0003) | Длина J, мм: 460-520. Ширина В, мм: 483. Высота Н, мм: 795-895. | ООО НПФ «Галатея», Москва |
| 3 | Ходунок прямой, складной, жесткий, алюминиевый. | УХ-006 (0009) | Длина J, мм: 460-520. Ширина В, мм: 410. Высота Н, мм: 795-895. | ООО НПФ «Галатея», Москва |
| 4 | Ходунок трапециевидный, складной, жесткий, алюминиевый. | УХ-005 (0010) | Длина J, мм: 460-520. Ширина В, мм: 483. Высота Н, мм: 795-895. | ООО НПФ «Галатея», Москва |
| 5 | Ходунок двухколесный, трапециевидный, складной. | УХ-012 (0011) | Длина J, мм: 460-520. Ширина В, мм: 483. Высота Н, мм: 795-895. | ООО НПФ «Галатея», Москва |
| 6 | Ходунок двухколесный, складной, шарнирный. | УХ-011 (0012) | Длина J, мм: 460-520. Ширина В, мм: 483. Высота Н, мм: 795-895. | ООО НПФ «Галатея», Москва |
| 7 | Ходунок комбинированный, шарнирный, складной. | УХ-009 (0007) | Опора на руки и подмышечные впадины. Длина J, мм: 520. Ширина В, мм: 510. Высота Н, мм: 1250-1470. | ООО НПФ «Галатея», Москва |
| 8 | Ходунок комбинированный «М», шарнирный, складной. | УХ-013 (0101) УХ-013-01 (0101-01) | Опора на руки и подмышечные впадины. Длина J, мм: 445-520. Ширина В, мм: 430. Высота Н, мм: 1060-1285. Высота Н, мм: 1260-1585. | ООО НПФ «Галатея», Москва |
| 9 | Ходунок для взрослых, складной, шарнирный, алюминиевый. | Х-1С | Рост пользователя: 165-190см. высота Н, мм: 790-940 с шагом 25мм. Ширина В, мм: 500. Нагрузка, кг до-120. Масса, кг-3,0. | ООО «Аверсус»-117461,Москва |
| 10 | Ходунок двухколесный складной, шарнирный. | Х-2С | Рост пользователя: 165-190см. высота Н, мм: 790-940 с шагом 25мм. Ширина В, мм: 500. Диаметор колес, мм-75. Нагрузка, кг до-100. Масса, кг-3,4. | ООО «Аверсус»-117461,Москва |
| 11 | Ходунок для взрослых складной. | Х-3С | Рост пользователя: 165-190см. Высота Н, мм: 790-940 с шагом 25мм. Ширина В, мм: 500. Нагрузка, кг до-120. Масса, кг-3,4. | ООО «Аверсус»-117461,Москва |
| 12 | Ходунок жесткой конструкции для взрослых. | Х-1 | Рост пользователя: 165-190см. Высота Н, мм: 830-980 с шагом 25мм. Ширина В, мм: 670. Нагрузка, кг до-120. Масса, кг-2,2. | ООО «Аверсус»-117461,Москва |
| 13 | Ходунок двухколесный жесткой конструкции для взрослых. | Х-2 | Рост пользователя: 165-190см. Высота Н, мм: 830-980 с шагом 25мм. Ширина В, мм: 670. Нагрузка, кг до-100. Масса, кг-2,7. | ООО «Аверсус»-117461,Москва |
| 14 | Ходунок складной, шарнирный, алюминиевый. | 05-2021 | Высота Н, мм: 830-980. Для взрослых 810-920; Подростковый 710-810. Цвет: хром, бронза. | ООО»МЕГА-ОПТИМ» Московская обл. |
| 15 | Ходунок складной шарнирный, алюминиевый. | 05-2023 | Высота Н, мм: 830-980. Для взрослых 810-920; Подростковый 710-810. Цвет: хром, бронза. | ООО»МЕГА-ОПТИМ» Московская обл. |
| 16 | Ходунок двухколесный складной, алюминиевый. | 3110W | Регулируется по высоте с шагом 25 мм. С сиденьем для отдыха. | ООО»МЕГА-ОПТИМ» Московская обл. |
| 17 | Ходунок двухколесный складной, алюминиевый. | 3004W | Регулируется по высоте с шагом 25 мм. | ООО»МЕГА-ОПТИМ» Московская обл. |
| 18 | Ходунок четырехколесный с тормозами и сиденьем. | 7010 | Регулируется по высоте. Два ручных тормоза. Сумка для покупок. Сиденье для отдыха и полиуретановых колеса. | ООО»МЕГА-ОПТИМ» Московская обл. |
| 19 | Ходунок четырехколесный с тормозами и сиденьем. | 7021 7023 | Регулируется по высоте. Сумка для покупок. Сиденье для отдыха, 4 колеса, задние колеса сдвоенные. | ООО»МЕГА-ОПТИМ» Московская обл. |
| 20 | Ходунок складной с жесткой фиксацией, регулируемый по высоте. | 10180 10181 | Высота Н, мм: 810-910. Масса, кг-2,3. Высота Н, мм: 710-810. Масса, кг-2,2. Нагрузка, кг до 135. Расстояние между ручками – 430мм. | “Valentinesnterhational LTD Taiwan” Поставщик: ООО «СИМС-2» г. Москва |
| 21 | Ходунок складной с жесткой фиксацией, регулируемый по высоте. | 10184 | Высота Н, мм: 810-910. Нагрузка, кг до 135. Расстояние между ручками – 430мм. Масса, кг-2,7. | “Valentinesnterhational LTD taiwan” Поставщик: ООО «СИМС-2» г. Москва |
| 22 | Ходунок складной с жесткой фиксацией, регулируемый по высоте. | 10185А | Высота Н, мм: 810-910. Нагрузка, кг до 225. Масса, кг-3,9. Расстояние между ручками – 430мм. | “Valentinesnterhational LTD taiwan” Поставщик: ООО «СИМС-2» г. Москва |
| 23 | Ходунок складной с жесткой фиксацией, регулируемый по высоте. | 10188 10189 | Высота Н, мм: 810-910. Масса, кг-2,6. Высота Н, мм: 710-810. Нагрузка, кг до 135. Масса, кг-2,5. Расстояние между ручками – 430мм. | “Valentinesnterhational LTD Taiwan” Поставщик: ООО «СИМС-2» г. Москва |
| 24 | Ходунок складной двухуровневый, регулируемый по высоте. | 10184 НR | Ручки на двух уровнях для облегчения вставания с положения «сидя». Высота Н, мм: 780-910. Нагрузка, кг до 135. Масса, кг-2,5. Расстояние между ручками – 430мм. | “Valentinesnterhational LTD Taiwan” Поставщик: ООО «СИМС-2» г. Москва |
| 25 | Ходунок двухколесный, складной, регулируемый по высоте. | 10180-3W | Высота Н, мм: 810-910. Нагрузка, кг до 135. Масса, кг-2,3. Расстояние между ручками – 430мм. | “Valentinesnterhational LTD taiwan” Поставщик: ООО «СИМС-2» г. Москва |
| 26 | Ходунок двухколесный с сиденья, регулируемый по высоте. | 10188/2 | Высота до ручек: 800-980мм. Высота сиденья: 510мм. Ширина сиденья: 460мм. Длина ходунка – 620мм. Ширина – 530 мм Нагрузка, кг – до 100. Масса, кг – 5,5. | “Valentinesnterhational LTD taiwan” Поставщик: ООО «СИМС-2» г. Москва |
| 27 | Ходунок трехколесный с тормозами, регулируемый по высоте. | 10188/3 | Высота до ручек: 800-950мм. Общие размеры, мм: ширина – 580; длина – 590. Нагрузка, кг – до 115. Масса, кг – 8,3. | “Valentinesnterhational LTD taiwan” Поставщик: ООО «СИМС-2» г. Москва |
| 28 | Ходунок четырехколесный с тормозами и корзиной. | 10188/4 | Высота до ручек: 800-990мм. Высота сиденья – 610мм. Ширина сиденья – 460мм. Общие размеры, мм: ширина – 580; длина – 680. Нагрузка, кг – до 115. Масса, кг – 12,3. | “Valentinesnterhational LTD taiwan” Поставщик: ООО «СИМС-2» г. Москва |
| 29 | Ходунок четырехколесный детский, складной, со страховочными ремнями. | 10184GT 10185GT | На рост: 1300-1700мм. Высота до ручек: 610-810мм. Масса, кг – 4,2. На рост: 1000-1300мм. Высота до ручек: 480-660мм. Масса, кг – 3,8. Передние колеса – 5¨ с фиксацией повторного механизма (прямо в сторону). Задние колеса – 3¨ с храповым механизмом (вперед/назад). | “Valentinesnterhational LTD taiwan” Поставщик: ООО «СИМС-2» г. Москва |